To: Arab Potash Company

Coordinate systems Parameters for conversion from WGS 84

| COORDINATE SYSTEM | APC_TM* |
| --- | --- |
| DATUM TRANSFORMATION |  |
| METHOD | 7 PARAMETERS |
|  | 7 PARAMETERS |
| DX | -24.0024 |
| DY | -17.1032 |
| DZ | -17.8444 |
| Rx | -0.330090 |
| Ry | -1.85269 |
| Rz | 1.66969 |
| Scale | 5.4248 |
| ELLIPSOID | GRS80 |
| A | 6378137.0 |
| 1/F | 298.25722 |
| GEOID MODEL | APC_GM2014 |

| PROJECTION | APC_TM* |
| --- | --- |
| NAME | Transverse Mercator |
| ORIGIN LATITUDE | N31°44'03.817" |
| ORIGIN LONGITUDE | E35°12'16.261" |
| FALSE EAST | 169529.584 m |
| FALSE NORTH | 1126907.39 m |
| SCALE FACTOR | 1.0000067 |